## Slide 1: Протокол MESI

## Slide 2: Проблема когерентности памяти
ПР 2
ПР 3
ПР 4
X := X + B
Y := X * C
Z := X - D
Q := X / Z
КЭШ
КЭШ
КЭШ
КЭШ
X = 200
X = 200
X = 200
X = 200
ОП
X = 200
X = 550
ПР 1
Notes: Отправка команд в кэш процессоров

## Slide 3: Аппаратные способы
Запись с аннулированием (write invalidate)

## Slide 4: Протоколы наблюдения
В протоколах наблюдения (snoopy protocols или просто snooping) ответственность за поддержание когерентности всех кэшей многопроцессорной системы возлагается на контроллеры кэшей.
В большинстве протоколов стратегия обеспечения когерентности кэш-памяти расценивается как смена состояний в конечном автомате: любой блок в локальной кэш-памяти может находиться в одном из фиксированных состояний. Обычно число таких состояний не превышает четырех, поэтому для каждой строки кэш-памяти в ее теге имеются два бита, называемые битами состояния (SB, Status Bit).

## Slide 5: Протоколы наблюдения
Протокол сквозной записи
Протокол обратной записи
Протокол однократной записи
Протокол Synapse
Протокол Berkeley
Протокол Illinois
Протокол Firefly
Протокол Dragon
Протокол MESI

## Slide 6: Протокол MESI
MESI (Modified/Exclusive/Shared/Invalid) является самым популярным среди известных протоколов наблюдения.
Протокол MESI широко распространен в коммерческих микропроцессорных системах, например на базе микропроцессоров Pentium и PowerPC.
Одной из основных задач протокола MESI является откладывание на максимально возможный срок операции обратной записи кэшированных данных в основную память ВС.

## Slide 7: Протокол MESI
Модифицированная (М, Modified) — данные в кэш-строке, помеченной как М, были модифицированы, но измененная информация пока не переписана в основную память.
Эксклюзивная (Е, Exclusive) — данная строка в кэше не подвергалась изменению посредством запроса на запись, совпадает с аналогичной строкой в основной памяти, но отсутствует в любом другом локальном кэше.
Разделяемая (S, Shared) — строка в кэше совпадает с аналогичной строкой в основной памяти (данные достоверны) и может присутствовать в одном или нескольких из прочих кэшей.
Недействительная (I, Invalid) — кэш-строка, помеченная как недействительная, не содержит достоверных данных и становится логически недоступной

## Slide 8
S
M
E
I
Сброс
Чтение
Чтение
Чтение(shr)
Чтение
Чтение (pvt)
Чтение
и запись
Чтение
Запись
Запись
Запись
Запись
Запись
Запись
Инициировано
локальным
процессором
Инициировано
удаленным
процессором
1. Процессор 1 читает Х
X
2. Процессор 2 читает Х
Notes: ПР1 Пр1 читает Х, Пр2 читает Х

## Slide 9
S
M
E
I
Сброс
Чтение
Чтение
Чтение(shr)
Чтение
Чтение (pvt)
Чтение
и запись
Чтение
Запись
Запись
Запись
Запись
Запись
Запись
X
2. Процессор 2 читает Х
S
M
E
I
X
Notes: ПР2 Пр2 читает Х

## Slide 10
S
M
E
I
Сброс
Чтение
Чтение
Чтение(shr)
Чтение
Чтение (pvt)
Чтение
и запись
Чтение
Запись
Запись
Запись
Запись
Запись
Запись
Инициировано
локальным
процессором
Инициировано
удаленным
процессором
3. Процессор 1 записывает в Х
X
X
Notes: ПР1 Пр1 меняет Х

## Slide 11
S
M
E
I
Сброс
Чтение
Чтение
Чтение(shr)
Чтение
Чтение (pvt)
Чтение
и запись
Чтение
Запись
Запись
Запись
Запись
Запись
Запись
X
S
M
E
I
X
X
3. Процессор 1 записывает в Х
Notes: ПР2 Пр1 записывает в Х

## Slide 12
S
M
E
I
Сброс
Чтение
Чтение
Чтение(shr)
Чтение
Чтение (pvt)
Чтение
и запись
Чтение
Запись
Запись
Запись
Запись
Запись
Запись
Инициировано
локальным
процессором
Инициировано
удаленным
процессором
4. Процессор 2 обращается к Х для записи
X
Notes: ПР1 Пр2 обращается к Х для записи

## Slide 13
S
M
E
I
Сброс
Чтение
Чтение
Чтение(shr)
Чтение
Чтение (pvt)
Чтение
и запись
Чтение
Запись
Запись
Запись
Запись
Запись
Запись
X
S
M
E
I
X
4. Процессор 2 обращается к Х для записи
Notes: ПР2 Пр2 обращается к Х для записи

## Slide 14
S
M
E
I
Сброс
Чтение
Чтение
Чтение(shr)
Чтение
Чтение (pvt)
Чтение
и запись
Чтение
Запись
Запись
Запись
Запись
Запись
Запись
X
S
M
E
I
X
4. Процессор 2 обращается к Х для записи
Notes: ПР2 Пр2 обращается к Х для записи

## Slide 15
S
M
E
I
Сброс
Чтение
Чтение
Чтение(shr)
Чтение
Чтение (pvt)
Чтение
и запись
Чтение
Запись
Запись
Запись
Запись
Запись
Запись
Инициировано
локальным
процессором
Инициировано
удаленным
процессором
5 Процессор 2 записывает в Х
X
Notes: ПР1 Пр2 обращается к Х для записи

## Slide 16
S
M
E
I
Сброс
Чтение
Чтение
Чтение(shr)
Чтение
Чтение (pvt)
Чтение
и запись
Чтение
Запись
Запись
Запись
Запись
Запись
Запись
X
S
M
E
I
X
5 Процессор 2 записывает в Х
X
Notes: ПР2 Пр2 обращается к Х для записи

## Slide 17
Процессор 1
Процессор 2
Основная
память
Кэш-
память
Кэш-
память
X
1. Процессор 1 читает Х
X
2. Процессор 2 читает Х
X
S
E
Контроллер
кэш
Контроллер
кэш
Контроллер
ОП
READ
X
READ
X
X
S
READ
X
READ
X
HAVE
X
SHARED
X
Notes: Вопрос: когда запрашиваемая строка есть в каком-либо кэше, откуда она будет читаться?

## Slide 18
Процессор 2
Основная
память
Кэш-
память
Кэш-
память
X
3. Процессор 1 записывает в Х
X
X
S
S
Контроллер
кэш
Контроллер
кэш
Контроллер
ОП
M
MODIFIED
X
Процессор 1
I
X*
Notes: Вопрос: когда запрашиваемая строка есть в каком-либо кэше, откуда она будет читаться?

## Slide 19
Процессор 2
Основная
память
Кэш-
память
Кэш-
память
X
4.1 Процессор 2 обращается к Х для записи
X
Контроллер
кэш
Контроллер
кэш
Контроллер
ОП
M
HAVE
MODIFIED
X
Процессор 1
I
X*
RWITM
X
RWITM
X
RWITM (Read With Intent To Modify) – чтение с намерением модификации
X*
X*
S
X*
X*
S
4.2 Процессор 2 обращается к Х для записи
Notes: Вопрос: когда запрашиваемая строка есть в каком-либо кэше, откуда она будет читаться?

## Slide 20
Процессор 2
Основная
память
Кэш-
память
Кэш-
память
X*
X*
X*
S
S
Контроллер
кэш
Контроллер
кэш
Контроллер
ОП
I
MODIFIED
X
Процессор 1
M
5 Процессор 2 записывает в Х
X**
Notes: Вопрос: когда запрашиваемая строка есть в каком-либо кэше, откуда она будет читаться?

## Slide 21: Спасибо за внимание!